АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________№______

Об утверждении перечня
максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и от 22.05.2020 №728 Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), в целях охраны водных объектов от загрязнений для организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением объектов, определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:

- Утвердить перечень максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)(прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа						            Н.Н. Пархоменко

Верно

Начальник общего отдела                                                                            О.П. Гаврилова

Шевердяева Елена Александровна

Отдел коммунального хозяйства, старший инспектор

+7(49627)24-733; com329@ruzareg.ru

Приложение к

Постановлению Администрации

Рузского городского округа

От _____________№________

Перечень
максимально допустимых значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi(1) к ДКi(2) или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 (500(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (700(3)) | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7(7) | 3 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | не более 2,5(4) | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5(5) | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000(5) | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк |  | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1(6)) | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9(5) | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °С | +40(5) | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50(5) | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20(5) | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9(5) | - | 1 (при 5,5<рН<6 и 9<рН<10), 2 (при ), 3 (при и ), 5 (при ) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °С | +40(5) | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (), 2 (), 3 () | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50(5) | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20(5) | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |